## Slide 1
TATNEFT BUSINESS PROFILE
ТатНИПИнефть
T A T N I P I N E F T
Докладчик:
Готовность ПАО «Татнефть»
к реализации I этапа проекта
«Утилизация свалочного газа полигонов ТКО»
Заместитель директора по проектированию – главный инженер института «ТатНИПИнефть» А. Н. Береговой

## Slide 2: Базовая технологическая схема
2
1 – продукция скважин; 2 – свалочные газы; 3 – конденсат, грязь; 4 – продукты сгорания; 5 – электроэнергия
ГСС – газосборная станция; СК – сборник конденсата; НК – насос конденсата; КС – компрессорная станция; ТО – теплообменник; АВО – аппарат воздушного охлаждения; С-1 – сепаратор;
ВТФУ – высокотемпературная факельная установка (инсинератор); ГПЭС – газопоршневая электростанция;
САТО – ступень автотермического (или каталитического) обезвреживания
Базовая технологическая схема сбора, очистки и утилизации свалочных газов с полигона ТБО
Разработана научной частью ТатНИПИнефть

## Slide 3: Условия применимости узлов и блоков в зависимости от исходных параметров
3
№ п/п | Параметры | Узел нейтрализации H2S | Узел адсорбционной очистки | Печь высоко-температурного дожига ПВД | Газопоршневая электростанция ГПЭС | Модуль термического или каталитического обезвреживания СТО
1 | Молярная доля метана более 40 % | по п/п. 4 | по п. 5 | - | + | -
2 | Молярная доля метана 30 - 40 % | данной | по п. 5 | + | - | -
3 | Молярная доля метана менее 30 % | таблицы | по п. 5 | - | - | +*
4 | Молярная доля сероводорода более 0,1 % | +** | по п. 5 | по п. 1-3 | по п. 1-3 | по п. 1-3
5 | Концентрация примесей в пересчёте на кремний, хлор или фтор более 10 мг/м3 или превышение ПДК по ртути | по п. 4 | + | по п. 1-3 | по п. 1-3 | по п. 1-3
* - может не понадобиться, если концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе меньше ПДК
** - необходимость использования уточняется с поставщиками ГПЭС
В таблице 1 представлены условия применимости узлов и блоков в зависимости от исходных параметров
(«+» – используется, «-» – нет).

## Slide 4: Базовая технологическая схема. 1 этап проекта
4

## Slide 5: Сводный сметный расчет стоимости строительства
5
Стоимость оборудования и строительства объекта «Утилизация свалочного газа полигонов ТКО» является предварительной в связи с отсутствием состава и объема газа.
Для расчетов принято:
объем газа - 2500,0 м3/ч;
количество скважин - 112 шт.
Расчеты могут быть уточнены для конкретных условий и после тендерных процедур.

## Slide 6: Сметы
6
Варианты проекта | Общая стоимость строительства (без учета НДС), тыс. руб.
Основной проект (без учета затрат на электроснабжение, КИП, благоустройство территории) | 539 233,95
1 вариант (без учета затрат на печь высокотемпературного дожига, ступени термического (или каталитического) обезвреживания, электроснабжение, КИП, благоустройство территории) | 418 897,88
2 вариант (без учета затрат на газопоршневые электростанции, ступени термического (или каталитического) обезвреживания, электроснабжение, КИП, благоустройство территории) | 255 762,21
3 вариант (без учета затрат на газопоршневые станции, печи высокотемпературного дожига, электроснабжение, КИП, благоустройство территории) | 322 799,02
Стоимость проектно-изыскательских работ | 12 267,91
Стоимость государственной экспертизы документации и результатов инженерных изысканий | 2 099,88

## Slide 7: Пошаговый план действий по направлению проектирования полигонов ТКО
7
1. Получение регламента от научной части института «ТатНИПИнефть»;
2. Получение задания на проектирование с полным пакетом исходно- разрешительных документов и технических условий;
3. Выполнение инженерных изысканий;
4. Подготовка проектной документации;
5. Заполнение опросных листов на оборудование;
6. После проведения тендера предоставление в адрес института «ТатНИПИнефть» рабочей конструкторской документации (РКД) на оборудование;
7. Прохождение экспертизы, устранение замечаний экспертизы, получение положительного заключения;
8. Разработка рабочей документации.
В процессе строительства объекта - авторский надзор.

## Slide 8
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ