# Зарегистрировано в Минюсте РТ 4 августа 2011 г. N 1291

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

от 14 июля 2011 г. N 303-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ "ДОПУСТИМОЕ

ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В

СВЕТЛО-СЕРЫХ И СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ И ИНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.06.2011 N 1044-р, в соответствии с п. 11 "Временных рекомендаций по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ", утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.09.2002 N 574, п. 3.3.7 "Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан", утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 325 "Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан", в целях регулирования воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональные нормативы "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в светло-серых и серых лесных почвах Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения" согласно приложению.

2. Срок действия региональных нормативов "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в светло-серых и серых лесных почвах Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения" установить с 01.01.2012 до введения уполномоченными федеральными органами государственной власти соответствующих нормативов качества окружающей среды.

3. Отделу правового обеспечения (З.Ф.Амиров) обеспечить регистрацию настоящего Приказа в Министерстве юстиции Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра А.Э.Калайду.

Министр

А.Г.СИДОРОВ

# Приложение

Утверждены

Приказом

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от 14 июля 2011 г. N 303-п

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

"ДОПУСТИМОЕ ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ

ТРАНСФОРМАЦИИ В СВЕТЛО-СЕРЫХ И СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ И

ИНЫХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

1. Региональные нормативы "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в светло-серых и серых лесных почвах Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения" разработаны в соответствии с Временными рекомендациями по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.09.2002 N 574) с учетом вида землепользования и классификации почв Республики Татарстан (Таблицы 1 - 3).

2. Региональные нормативы "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в светло-серых и серых лесных почвах Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения" устанавливаются в целях ограничения и регламентации уровня загрязнения почв и земель нефтяными углеводородами, устранения негативного воздействия на почвенные экосистемы, сохранения урожайности и качества выращиваемой продукции на сельскохозяйственных землях.

3. Региональные нормативы "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в светло-серых и серых лесных почвах Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения" предназначаются для применения контролирующими органами и хозяйствующими субъектами при оценке состояния почв и земель после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ.

4. Региональные нормативы "Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в светло-серых и серых лесных почвах Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения" принимаются равными содержанию нефтепродуктов в почве из расчета массовой доли нефтяных углеводородов, определенных в соответствии с РД 52.18.575-96 "Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. Методика выполнения измерений", ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 "Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии" и ГОСТ Р 8.589-2001 "Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения", при величине плотного остатка водной вытяжки, определенного в соответствии с ГОСТ 26423-85 "Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки".

Пробы почв отбираются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв", ГОСТ 17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа", ГОСТ 28168-89 "Почвы. Отбор проб".

## Таблица 1

Региональные нормативы

допустимого остаточного содержания нефти и продуктов

ее трансформации в почвах после проведения

рекультивационных и иных восстановительных работ

на территории Республики Татарстан

1.                     Лесостепная зона                       ┌───────────┐

___________________________________________________________ │     06    │

(почвенно-географическая зона/подзона)            └───────────┘

2.                    Сельскохозяйственное                    ┌───────────┐

___________________________________________________________ │      1    │

(целевое назначение земель, вид использования земельных   └───────────┘

участков после проведения восстановительных работ)

| Почвы | Почвенные горизонты (индекс) или слои (глубины) | Нормативное значение, г/кг | Требования по приемке рекультивированного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Надтиповая группа | Грануломет- рический состав | Код | Типы |  |  | Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивиро- ванного участка) | Дополнительные требования (при необходимости) |
| Органомине- ральные | Тяжелые суглинки, глины | 23 | Светло-серые лесные почвы | Апах | 2,0 | 10 | Общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Органомине- ральные | Тяжелые суглинки, глины | 23 | Серые лесные почвы | Апах | 2,8 | 10 | Общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |

## Таблица 2

Индексация почвенных горизонтов

| Название почвенного горизонта | Индекс почвенного горизонта |
| --- | --- |
| Ао | верхний почвенный слой (лесная подстилка) |
| Ат | грубогумусовый, оторфованный слой |
| Ad | дернина |
| AI | гумусовый, дерновой слой |
| Апах | пахотный слой |
| А2 | подзолистый горизонт (вымывания) |
| В | иллювиальный слой (вмывания) |
| Bh | иллювиально-гумусовый горизонт |
| Bf | иллювиально-железистый горизонт |
| Т | торфяной горизонт разной степени разложенности |
| Оч | очес (верхний слой живых мхов и мохового войлока) |

## Таблица 3

| Коды природно-климатических зон |
| --- |
| Природно-климатическая зона | Код |
| Субарктическая | 01 |
| Тундровая и лесотундровая | 02 |
| Северотаежная | 03 |
| Среднетаежная | 04 |
| Южнотаежная | 05 |
| Лесостепная | 06 |
| Степная | 07 |
| Сухостепная | 08 |
| Полупустынная | 09 |
| Субтропическая | 10 |
| Коды направлений рекультивации земель |
| Направление рекультивации | Код |
| Сельскохозяйственное | 1 |
| Лесохозяйственное | 2 |
| Водохозяйственное | 3 |
| Рекреационное | 4 |
| Строительное | 5 |
| Природоохранное | 6 |
| Санитарное | 7 |
| Коды надтиповых групп |
| Надтиповая группа | Особенности внутри группы | Код |
| Органогенные почвы | Верховые | 11 |
|  | Низинные | 12 |
| Органоминеральные естественные и антропогенно преобразованные почвы | Песок и супесь | 21 |
|  | Легкий и средний суглинок | 22 |
|  | Тяжелый суглинок и глина | 23 |
| Антропогенные почвоподобные образования | Песок и супесь | 31 |
|  | Легкий и средний суглинок | 32 |
|  | Тяжелый суглинок и глина | 33 |
| Минеральные грунты | Песок и супесь | 41 |
|  | Легкий и средний суглинок | 42 |
|  | Тяжелый суглинок и глина | 43 |